| Емкость бутылки: | 0,25 Л-3, 0 л |
| --- | --- |
| Размеры бутылки: | (D) Макс -105 мм (H) Макс -340 мм |
| Производительность в процессе работы Непрерывная * (зависит от формы бутылки): | 0, 25 л-3000 бутылок в час 0, 5 л-2750 бутылок в час 1, 0 л-до 2500 бут / час 1, 5 л-2400 бутылок в час 2, 0 л-до 2 000 бутылок в час 2, 5 л-1750 бутылок в час |
| Установленная мощность | 103,5 кВт |
| Давление потока сухого льда | 25 бар stable ± 2 бар |
| Вход высокого давления | G 1» |
| Рабочее давление | 10 бар stable ± 5% |
| Вход низкого давления | G ¾» |
| Расход воздуха (10 бар) | 1.3 m3/min. (~78m3/h) |
| Расход воздуха (25 бар) | 2.2 m3/min. (~ 132m3/h) |
| Пневматика | FESTO |
| Контроллер | PLC Mitsubishi |
| Панель управления | HMI Mitsubishi |
| Рекомендуемый вес преформ, используется для производства бутылок |
| Возможности | 0,25 Л | 0,5 Л | 1.0 Л | 1.5 Л | 2,0 Л | 2.5 Л |
| PCO 28 мм | 16-÷ 22 гр | 20 ÷ 28gr | 28-34gr | 36-42gr | 42 ÷ 56gr | 46 ÷ 58gr |
| 30/25 мм Twist Off | 12-20 гр | 16 ÷ 24gr | 28 ÷ 32gr | 34 ÷ 39gr | 38 ÷ 52gr | 42-56gr |
| Масло 29/21 мм | 12-18 гр | 14 ÷ 18gr | 18-26gr | 30-37gr | 36-46gr | 40-52gr |

0.25L – 2.5L                                   Ø max. 110mm                         H max. 340mm

Ø max. 38mm; Ø min. 24mm; H min. 10.2mm